Общество с ограниченной ответственностью

«Кировсельмашснаб»

Тел 8-912-372-21-34, 8-919-520-15-15

ИНН 4345430192  КПП 434501001

Р/счет 40702810100009101973 в ОАО КБ «Хлынов» г.Киров

БИК 043304711. К/сч 30101810100000000711

Юридический адрес: 610046 г. Киров ул. Романа Ердякова,42

kirovsnab@inbox.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов

ИСРК-12Ф «Хозяин» с загрузочной фрезой

Почему ФРЕЗА?

- Загрузочная фреза предназначена для загрузки силоса прямо из силосной траншеи. Загрузка силоса фрезой осуществляется вертикальными слоями без нарушения целостности прилегающих слоев, что предохраняет корм от вторичной ферментации. Реверсивная фреза позволяет производить загрузку силоса по всей высоте траншеи до 4 метров с производительностью не менее 3,0 тонн за 5 минут как сверху, так и снизу. Ширина захвата 1,5 м. Загрузка силоса фрезой и смешивание компонентов корма в смесительном бункере кормораздатчика происходит одновременно. Скорость опускания фрезы регулируется при помощи автономной гидравлики, управляемой оператором-трактористом из кабины трактора. При увеличении погрузки больше допустимой на фрезу, стрела останавливается. С целью исключения потери корма в пригрунтовом слое, кормораздатчик оснащен бульдозерным ножом для подачи остатков нижнего слоя в зону загрузки.

Почему «ХОЗЯИН»?

- Именно кормораздатчики «Хозяин» оснащаются двухступенчатым редуктором в базовой комплектации. Двухступенчатый редуктор позволяет получить 4 скорости вращения шнеков и выбирать оптимальные режимы работы в зависимости от типа загружаемых кормов и/или их состояния ( влажные, длинноволокнистые). Уменьшается нагрузка на ВОМ и двигатель трактора работает в экономном режиме, что увеличивает ресурс трактора и сокращает расход ГСМ на 20%. Сокращается время всего технологического процесса и соответственно  повышается производительность более чем на 20%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Объем, м3 | Длина, м | Ширина, м | Колея, мм. | Высота, м | Вес, кг. | Дор. просвет, мм | Min мощность трактора / класс* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСРК - 12Ф «Хозяин» | 12 | 7 | 2,2 | 1680±50 | 2,54 | 5500 | 420 | 80 / 1,4 |

* В зависимости от вида и состояния загружаемых кормов

Самая широкая базовая комплектация!

Уже в стоимости продукции:

- смесительный бункер цельной конструкции с особым защитным покрытием;

- специальное ТСУ для надежного агрегатирования с МТЗ;

- автономная (независимая от трактора) гидравлическая система (Италия);

- электронная весоизмерительная система (Италия);

- дистанционное управление из кабины трактора (Италия);

- цельнотянутые спирали винтовых  шнеков (Италия);

- 2- скоростной планетарный редуктор (Италия);

- высокая сцепка (90 см), с усиленной серьгой;

- выгрузной транспортер слева  лоток справа;

- пневматическая одноконтурная тормозная

система;

- ножи из высококачественной стали;

- ручной стояночный тормоз;

- шины 295/80 R22.5;

- световые приборы.

# Text boxes

* Дополнительные опции:

- второй выгрузной транспортер;

- программируемые весы

- комплект наставных бортов,  наклонены вовнутрь, что предотвращает

просыпание корма при смешивании (увеличивают объем до 14 куб.м.);

- магнитный улавливатель 800мм;

- карданный вал широкоугольный с предохранительной и обгонной  муфтой.