Общество с ограниченной ответственностью

«Кировсельмашснаб»

Тел 8-912-372-21-34, 8-919-520-15-15

ИНН 4345430192  КПП 434501001

Р/счет 40702810100009101973 в ОАО КБ «Хлынов» г.Киров

БИК 043304711. К/сч 30101810100000000711

Юридический адрес: 610046 г. Киров ул. Романа Ердякова,42

kirovsnab@inbox.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов

ИСРК-12Г «Хозяин» с грейферным погрузчиком

Почему ГРЕЙФЕР?

- Грейферный загрузчик, установленный на задней стенке бункера, позволяет механизировать загрузку в кормораздатчик длинноволокнистых компонентов кормосмеси (сено, солома, сенаж) и не увеличивает габариты кормораздатчика по ширине и высоте. Важнейшим преимуществом заднего расположения грейфера является возможность осуществлять подачу кормораздатчика задним ходом трактора в зону загрузки, в том числе и в траншеи для силоса/сенажа. Угол поворота грейфера — 240º, максимальная высота погрузки стрелой — 4 м, грузоподъемность — 300 кг. Грейфер приводится в действие от бортовой гидросистемы кормораздатчика и управляется одним трактористом-оператором из зоны установки грейфера.

Почему «ХОЗЯИН»?

- Именно кормораздатчики «Хозяин» оснащаются двухступенчатым редуктором в базовой комплектации. Двухступенчатый редуктор позволяет получить 4 скорости вращения шнеков и выбирать оптимальные режимы работы в зависимости от типа загружаемых кормов и/или их состояния (мерзлые, влажные, длинноволокнистые). Уменьшается нагрузка на ВОМ и двигатель трактора работает в экономном режиме, что увеличивает ресурс трактора и сокращает расход ГСМ на 20%. Сокращается время всего технологического процесса и соответственно  повышается производительность более чем на 20%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Объем, м3 | Длина, м. | Общ. шир., м. | Колея, мм. | Высота, м. | Вес, кг. | Дор. просвет, мм | Min мощность трактора / класс* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСРК-12Г «Хозяин» | 12 | 6,8 | 2,35 | 1680±50 | 2,54 | 5200 | 420 | 80 / 1,4 |

* В зависимости от вида и состояния загружаемых кормов

Самая широкая базовая комплектация! Уже в стоимости продукции

- смесительный бункер цельной конструкции с особым защитным покрытием;

- специальное ТСУ для надежного агрегатирования с тракторами МТЗ;

- автономная (независимая от трактора) гидравлическая система (Италия);

- дистанционное управление из кабины трактора (Италия);

- цельнотянутые спирали винтовых  шнеков (Италия);

- электронная весоизмерительная система (Италия);

- 2- скоростной планетарный редуктор (Италия);

- эксплуатационная документация;

- шины 295/80 R 22.5;

- высокая сцепка (90 см), с усиленной серьгой;

- выгрузной транспортер слева лоток справа;

- пневматическая тормозная система;

- ножи из высококачественной стали;

- ручной стояночный тормоз;

- световые приборы.

# Text boxes

* Дополнительные опции:

- второй выгрузной транспортер;

- программируемые весы;

- комплект наставных бортов (до объема 14 куб.м.);

- навеска для выдува соломы;

- магнитный улавливатель 800мм ;

- карданный вал широкоугольный с предохранительной и обгонной  муфтой.