Общество с ограниченной ответственностью

«Кировсельмашснаб»

Тел 8-912-372-21-34, 8-919-520-15-15

ИНН 4345430192  КПП 434501001

Р/счет 40702810100009101973 в ОАО КБ «Хлынов» г.Киров

БИК 043304711. К/сч 30101810100000000711

Юридический адрес: 610046 г. Киров ул. Романа Ердякова,42

kirovsnab@inbox.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12 «Хозяин»

Идеальная конструкция ИСРК-12 «Хозяин»

- Минимальные габаритные размеры, вписывающиеся в размеры трактора МТЗ-80; МТЗ-82, позволяют применять ИСРК-12 на типовых фермах без дополнительной их реконструкции;

- Бункер цельнометаллической конструкции с минимумом сварных швов, объемом 12 куб. м. Объем 12 куб. м. обеспечивает кормом от 1000 голов в смену, при оптимальном режиме работы трактора МТЗ-80,82 - максимальная производительность при наименьших затратах;

- Двухступенчатый редуктор, установленный на кормораздатчике «Хозяин» позволяет получить 4 скорости вращения шнеков и выбирать оптимальные режимы работы в зависимости от типа загружаемых кормов и/или их состояния (мерзлые, влажные, длинноволокнистые). Скорость вращения шнеков — 15; 21; 26; 45 об/мин. Уменьшается нагрузка на ВОМ и двигатель трактора работает в экономном режиме, что увеличивает ресурс трактора и сокращает расход ГСМ на 20%. Сокращается время технологического процесса и соответственно  повышается производительность более чем на 20%.

- Специальное тягово-сцепное устройство позволяет сделать агрегатирование кормораздатчика максимально эффективным и безопасным.

- Автономная гидросистема повышает общую надежность всех гидроустройств, даёт возможность безотказной работы при температуре до -30  ͦ С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Объем, м3 | Длина, мм | Ширина, мм | Колея, мм | Высота, мм | Вес, кг | Дор. просвет, мм | Min мощность трактора / класс** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСРК – 12 «Хозяин» | 12 | 6350 | 2200 | 1680±50 | 2450/2540* | 4500 | 330/420* | 80/1,4 |

* - в зависимости от размера колес

** - в зависимости от вида и состояния загружаемых кормов

Самая широкая базовая комплектация! Уже в стоимости продукции

- смесительный бункер цельной конструкции с особым защитным покрытием;

- специальное ТСУ для надежного агрегатирования с тракторами МТЗ 1,4-2 класса;

- автономная гидравлическая система (Италия);

- дистанционное управление из кабины трактора (Италия);

- цельнотянутые спирали винтовых  шнеков (Италия);

- электронная весоизмерительная система с русифицированным меню (Италия);

- 2-скоростной планетарный редуктор (Италия);

- эксплуатационная документация на русском языке;

- шины 295/80 R22.5 или 265/70 R19.5;

- высокая сцепка (90 см) с усиленной серьгой;

- выгрузной транспортер слева лоток справа;

- пневматическая одноконтурная тормозная система;

- ножи из высококачественной стали;

- ручной стояночный тормоз;

- световые приборы.

# Text boxes

* Дополнительные опции:

- второй выгрузной транспортер;

- программируемые весы

- комплект наставных бортов,

наклонены вовнутрь, что предотвращает просыпание корма при смешивании (увеличивают объем до 14 куб.м.).

- навесной выдуватель соломы.

- магнитный улавливатель 800мм.

- карданный вал широкоугольный с предохранительной и обгонной муфтой.