Общество с ограниченной ответственностью

«Кировсельмашснаб»

Тел 8-912-372-21-34, 8-919-520-15-15

ИНН 4345430192  КПП 434501001

Р/счет 40702810100009101973 в ОАО КБ «Хлынов» г.Киров

БИК 043304711. К/сч 30101810100000000711

Юридический адрес: 610046 г. Киров ул. Романа Ердякова,42

kirovsnab@inbox.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-15 «Хозяин»

Преимущества ИСРК-15 «Хозяин»

- Разработан специально для крупных животноводческих хозяйств. Грузоподъемность 5000 кг и объем бункера 15 куб.м. позволяют обеспечивать кормом от 1500 голов в смену;

- Двухступенчатый редуктор, установленный на кормораздатчике «Хозяин» позволяет получить 4 скорости вращения шнеков и выбирать оптимальные режимы работы в зависимости от типа загружаемых кормов и/или их состояния (мерзлые, влажные, длинноволокнистые). Скорость вращения шнеков — 15; 21; 26; 45 об/мин. Уменьшается нагрузка на ВОМ и двигатель трактора работает в экономном режиме, что увеличивает ресурс трактора и сокращает расход ГСМ на 20%. Сокращается время технологического процесса и соответственно  повышается производительность более чем на 20%;

- Автономная гидросистема повышает общую надежность всех гидроустройств, даёт возможность безотказной работы при температурах от -30 до +40;

- Агрегатирование самыми распространенными тракторами 2 класса. При работе кормораздатчика с «легкими» кормами (сухое сено, измельченная солома в тюках) возможно его агрегатирование тракторами мощностью 100 л.с. (МТЗ-1221).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Объем, м3 | Длина, мм | Ширина, мм | Колея, мм | Высота, мм | Вес, кг | Дор. просвет, мм | Min мощность трактора / класс* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСРК – 15 «Хозяин» | 15 | 6650 | 2400 | 1840±50 | 2710 | 5400 | 313 | 100/2 |

* В зависимости от вида и состояния загружаемых кормов

Самая широкая базовая комплектация! Уже в стоимости продукции

- смесительный бункер цельной конструкции с особым защитным покрытием;

- автономная гидравлическая система (Италия);

- дистанционное управление из кабины трактора (Италия);

- цельнотянутые спирали винтовых  шнеков (Италия);

- электронная весоизмерительная система с русифицированным меню (Италия);

- 2-скоростной планетарный редуктор (Италия);

- эксплуатационная документация на русском языке;

- шины 385/65 R22.5;

- выгрузной транспортер слева лоток справа;

- усовершенствованный гидропривод открытия шиберной заслонки;

- пневматическая тормозная система;

- ножи из высококачественной стали;

- ручной стояночный тормоз;

- световые приборы;

- низкая сцепка.

# Text boxes

* Дополнительные опции:

- второй выгрузной транспортер;

- программируемые весы

- магнитный улавливатель 800мм;

- карданный вал широкоугольный с предохранительной и обгонной  муфтой.