Общество с ограниченной ответственностью

«Кировсельмашснаб»

Тел 8-912-372-21-34, 8-919-520-15-15

ИНН 4345430192  КПП 434501001

Р/счет 40702810100009101973 в ОАО КБ «Хлынов» г.Киров

БИК 043304711. К/сч 30101810100000000711

Юридический адрес: 610046 г. Киров ул. Романа Ердякова,42

kirovsnab@inbox.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОЛУПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ КОВШОВЫЙ ТРАКТОРНЫЙ ПСКТ-15, ПСКТ-18

Тракторный самосвальный ковшовый полуприцеп предназначен для транспортировки и разгрузки различных сельскохозяйственных и строительных грузов; для облегчения высыпания груза кузов полуприцепа имеет конусообразную форму. Эффективен при транспортировке и механизированной разгрузке силоса, зерна, опилок, навоза, компоста, а также «тяжелых» грузов (корнеплодов, песка, щебня, снега). Специально спроектирован для нужд хозяйств таким образом, чтобы круглый год приносить доход.

Автономная гидравлическая система (опционно) дает возможность эксплуатировать полуприцеп, когда трактор не располагает необходимой мощностью гидросистемы, а также в случае, когда полуприцеп используется несколькими операторами (исключает перемешивание масел тракторов).

Функциональные особенности:

- Кузов с задней выгрузкой с дополнительными усилительными продольными ребрами.

- Рама шасси сварена из прямоугольных закрытых профилей.

- Гидравлический задний борт с уплотнителем и автоматической блокировкой при закрытии. Механическая блокировка гидропривода поднятия кузова.

- Гидравлическая опора дышла с блокировочным обратным клапаном. Тяга дышла с диаметром петли 50 мм (возможна комплектация дышла с диаметром 75, 90 см).

- Подвеска типа «Тандем» на параболических рессорах с неподвижной передней осью и задней поворотной/самоподруливающейся осью (итальянское производство) и барабанными тормозами 400×140.

- Одноконтурная пневматическая тормозная система. Поворотная задняя ось с гидравлической блокировкой поворота.

- Механический стояночный тормоз.

- Металлически крылья, защищающие колеса. Опорные клинья (башмаки) под колеса.

- Электрическое оборудование световой сигнализации транспортного средства. Подсветка номера

- 6-ступенчатый телескопический цилиндр опрокидывателя на шарнирной петле (итальянское производство).

- Складная лестница и бортовые ступени.

- Окно в заднем борту для установки шнека-зерноперегрузчика.

Технические характеристики

|  | ПСКТ-15 | ПСКТ-18 |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, т | 15 | 18 |
| Объем кузова (в базовом исполнении/опционно), м3 | 17/21/25 | 21,5/26 |
| Максимально допустимая скорость движения, км/ч | 25 |
| Рабочая скорость, км/ч | 15 |
| Полная масса, кг | 6 200 | 6 700 |
| Конструкционно допустимая общая масса, кг | 21 000 | 24 300 |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 7 800×2 550×2 900 | 8 450×2 550×2 950 |
| Размеры шин | 600/50 R22,5, 550/60 R22,5, | 600/50 R22,5, 550/60 R22,5 |
| Норма слойности шин | 16 PR |
| Ширина колеи, мм | 1920 ± 50 |
| Число оборотов ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Мощность трактора, min, л.с./класс трактора | 150 / от 2.0 |

Комплектация полуприцепов

| Дополнительные опции | ПСКТ-15 | ПСКТ-18 |
| --- | --- | --- |
| Устройство управления клапаном TX4/Z MT 6/Z с длиной кабеля 6 м (дает возможность выведения рычага управления подъемом кузова в кабину трактора) | Опции | Опции |
| Петля сцепная  = 76 | Опции | Опции |
| Петля сцепная  = 90 | Опции | Опции |
| Автономная гидравлическая система | Опции | Опции |
| Задняя поворотная (самоподруливающаяся) ось без автономной гидравлической системы | Опции | Базовая комплектация |
| Задняя поворотная (самоподруливающаяся) ось с автономной гидравлической системой | Опции | Базовая комплектация |
| Гидравлическая тормозная система | Опции | Опции |
| Двухконтурная пневматическая тормозная система | Опции | Опции |
| Комплект надставных сплошных бортов (увеличивают объем кузова до 25 см3, высота 560 мм) – для сыпучих грузов | Опции | Базовая комплектация |
| Комплект надставных сетчатых бортов (увеличивают объем кузова до 30 см3, высота 950 мм) – для силоса и зеленной массы | Опции | Опции |
| Тент | Опции | Опции |
| Шнек-зерноперегрузчик | Опции | Опции |

Варианты шнеков - зерноперегрузчиков

| Материал | Модель шнек-перегрузчика | Раскладывание* | Регулировка высоты * | Производи-тельность, т/ч | Размеры, мм | Гидрав-лический тр-ра, л/мин. | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черный металл | РШ-250/4,5 | Мех. | Мех. | 60 | =250, L=4500 | 60 | Завод Кобзаренко |
|  |  | Гидр. | Мех. |  |  |  |  |
|  |  | Гидр. | Гидр. |  |  |  |  |
|  |  | Мех. | Гидр. |  |  |  |  |
|  | ГРШ-300 | Гидр. | Мех. | 90 |  | - |  |
| Нержавеющая сталь | EDF 918 VS | Мех. | Мех. | 80 | =220, L=5500 | 60 | CanAgro |
|  | EDF 919 VS | Гидр. | Гидр. | 80 | =220, L=5700 | 80 |  |
|  | DF 1015 VS | Гидр. | Гидр. | 100-120** | =250, L=5400 | 80 |  |
|  |  | Гидр. | Фикс. | 100-120** | =250, L=5400 | 80 |  |
| Черный металл | EDF 1315 | Гидр. | Фикс. | 180 | =320, L=5399 | 100 |  |
|  |  | Гидр. | Гидр. | 180 | =320, L=5400 | 100 |  |
|  | DF 1615 | Гидр. | Фикс. | 300 | =400, L=5400 | 120 |  |

* - расшифровка аббревиатур

Мех. – механическая;

Гидр. – гидравлическая;

Фикс. – фиксированная;

**- производительность зависит от имеющегося объема масла, 120 т/ч возможна для зерна