Общество с ограниченной ответственностью

«Кировсельмашснаб»

Тел 8-912-372-21-34, 8-919-520-15-15

ИНН 4345430192  КПП 434501001

Р/счет 40702810100009101973 в ОАО КБ «Хлынов» г.Киров

БИК 043304711. К/сч 30101810100000000711

Юридический адрес: 610046 г. Киров ул. Романа Ердякова,42

kirovsnab@inbox.ru

Коммерческое предложение

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ роум-14

Единственный производимый в России одноосный разбрасыватель твердых органических удобрений грузоподъемностью 14 т. Предназначен для поверхностного внесения в почву твердых органических удобрений (торфа, навоза, компоста), а при снятии вертикальных битеров может использоваться для транспортировки зеленной массы.

Функциональные особенности:

• Стенки и дно прицепа изготовлены из износостойкой стали, что значительно увеличивает срок службы полуприцепа. Цельногнутый кузов облегчает конструкцию с одновременным увеличением ее прочности. По желанию заказчика возможно  изготовление пола или всего кузова из нержавеющей стали.

• Расположение колес обеспечивает повышенную устойчивость и маневренность машины, а также минимизирует радиус разворота.

• Шины больших размеров (650/75 R32) препятствуют чрезмерной утрамбовке и повреждению обрабатываемой почвы, значительно повышают проходимость прицепа по бездорожью.

• 2 вертикальных битера большого диаметра оснащены ножами и лопастями. Их работа (используется периферийная скорость лопасти шнека) обеспечивает равномерное внесение удобрений. Общая ширина эффективного распределения удобрений по полю составляет 12 м, что позволяет сократить количество прогонов машины по возделываемой площади.

• Однодорожечный транспортер выполнен из элементов круглозвенной высокопрочной цепи со скребками (используется в горно-шахтном оборудовании), соединенных скобами. Такая конструкция позволяет значительно снизить трудозатраты при наладке и техническом обслуживании транспортера, а также вручную демонтировать цепь для замены элементов. Конструкция транспортера позволяет удалять возможные предметы засорения через элементы транспортера и рамы машины.

• Механический натяжитель цепей выгрузного транспортера обеспечивает простоту и скорость обслуживания. Скорость транспортера управляется гидрораспределителем трактора c возможностью выставления скорости до 2,5-3 м/мин (в зависимости от производительности насоса трактора), что позволяет изменять дозу внесения удобрений.

• Подрессоренное дышло уменьшает нагрузку на раму и улучшает плавность хода полуприцепа.

• Широкоугольный карданный вал снабжен фрикционной предохранительной и обгонной муфтой от перегрузки узла привода битеров. Имеется поворотная сцепная серьга для безопасности движения на неровных и наклонных дорогах. При агрегатировании с трактором имеющим поворотный крюк используется неповоротная сцепная петля.

Технические характеристики

| Грузоподъемность, т | 14 |
| --- | --- |
| Объем перевозимой органики (м3) | 14 |
| Скорость транспортировки, км/ч | 25 |
| Ширина внесения, м | 18-20 |
| Рабочая скорость, км/ч не более | 10 |
| Масса с разбрасывающим устройством, кг | 6 700 |
| Размеры, мм: длина ширина высота по разбрасывающему устройству | 8500 2900 3 400 |
| Размеры шин | 650/75 R32 |
| Ширина колеи, мм | 2 250 |
| Привод тормозов | пневматический |
| Задний гидроборт | есть |
| Привод транспортера | гидравлический |
| Выходные обороты ВОМ, об/мин | 1000 |
| Мощность трактора / тяговой класс трактора, min, - при перевозке зеленой массы - при разбрасывании | 100 / 2.0 170 / 3.0 |

Дополнительные опции:

- Стоимость сцепной петли ( = 75)

- Стоимость сцепной петли ( = 90)

- Битерная рама для выходных оборотов ВОМ  540об/мин