Общество с ограниченной ответственностью

«Кировсельмашснаб»

Тел 8-912-372-21-34, 8-919-520-15-15

ИНН 4345430192  КПП 434501001

Р/счет 40702810100009101973 в ОАО КБ «Хлынов» г.Киров

БИК 043304711. К/сч 30101810100000000711

Юридический адрес: 610046 г. Киров ул. Романа Ердякова,42

kirovsnab@inbox.ru

Коммерческое предложение

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ роум-24

Предназначен для поверхностного внесения в почву твердых органических удобрений (торфа, навоза, компоста), при снятии вертикальных битеров может использоваться для транспортировки зеленой массы и сельскохозяйственных грузов.

Днище прицепа изготовлено из нержавеющей  стали, что позволяет значительно продлить срок службы зоны выгрузки прицепа, а дополнительно установленные опорные пластины (по всей длине движения скребков транспортера) повысить износостойкость  и сократить эффект трения при движении материала.

Функциональные особенности:

- Инновационная конструкция бункера со съемными панелями позволяет выбирать материал  их исполнения (углеродистая сталь, нержавеющая сталь, дерево и т.д.). Нижняя часть цепного транспортера открыта, что облегчает работы по очистке и устранению возможных инородных предметов.

- Двухдорожечный транспортер выполнен из круглозвенной высокопрочной цепи (используется в горно-шахтном оборудовании), которая состоит из элементов, соединенных скобами. Такая конструкция позволяет значительно снизить трудозатраты при наладке и техническом обслуживании транспортера, а так же вручную демонтировать цепь для разделения или замены элементов. Конструкция транспортера позволяет удалять возможные предметы через элементы транспортера и рамы.

- Возможен реверс транспортера. Дополнительная регулировка скорости транспортера позволяет изменять дозу внесения наравне с изменением скорости движения.

- Гидравлический натяжитель цепей выгрузного транспортера обеспечивает простоту и скорость обслуживания.

- Широкоугольный карданный вал снабжен предохранительной муфтой от перегрузки узла привода битеров  и муфтой свободного хода. Непосредственно перед битерной рамой имеется срезной элемент, обеспечивающий защиту этой рамки.

- Управляемые оси с углом установки шарнира 9° и поворотом колес ±15°:

  - обеспечивают высокую устойчивость при движении прицепа даже на скользких поверхностях;

  - повышают маневренность на ограниченных участках не повреждая колесами верхний слой почвы;

  - увеличивают срок службы шин.

- Гидравлическое блокирующие устройство управляемых осей для использования во время движения по дорогам общего пользования и движения задним ходом.

- Балансирная подвеска осей с параболическими рессорами обеспечивает равномерное распределение нагрузки на все колеса и снижает динамические нагрузки на буксирующее транспортное средство.

- 2 битера большого диаметра оснащены ножами и лопастями. Битеры работают на низких оборотах и используют периферийную скорость шнека, что обеспечивает равномерное центральное и боковое распределение материала. Общая ширина эффективного распределения составляет 10-12м, что позволяет сократить количество прогонов машины по возделываемой площади.

Дополнительные опции:

- гидравлическая тормозная система;

- устройство управления клапаном TX4/Z MT 6/Z с длинной кабеля 6м.

Система трансмиссии шнеков:

  - Частота вращения ВОМ трактора 1000 об/мин;

  - Передаточное число привода шнеков 2,5;

- Шины больших размеров препятствуют чрезмерной утрамбовке обрабатываемой почвы и повышают проходимость прицепа по бездорожью.

Технические характеристики

| Грузоподъемность, т | 24 |
| --- | --- |
| Объем перевозимой органики (м3)/ зеленой массы с наращенными бортами | 35 |
| Скорость транспортировки, км/ч | 25 |
| Ширина разбрасывания, м | 10-12 |
| Рабочая скорость, км/ч не более | 5-15 |
| Масса с разбрасывающим устройством, кг | 10 000 |
| Размеры, мм: длина ширина высота по разбрасывающему устройству | 9260 2550 4450 |
| Размеры шин | 600/50-R22,5 |
| Ширина колеи, мм | 1920 |
| Привод тормозов | пневматический |
| Задний гидроборт | есть |
| Привод транспортера | гидравлический |
| Выходные обороты ВОМ, об/мин | 1000 |
| Мощность трактора, min, л.с./класс - при перевозке зеленой массы - при разбрасывании | 240 / 3 350 / 4-5 |

Дополнительные опции:

- надставные сетчатые борта для увеличения объема до 30 куб.м. (только для перевозки зеленой массы);

- петля сцепная d=76, d=90;

- днище кузова из нержавеющей стали;

- гидравлическая тормозная система;

- двухконтурная пневматическая тормозная система.