Общество с ограниченной ответственностью

«Кировсельмашснаб»

Тел 8-912-372-21-34, 8-919-520-15-15

ИНН 4345430192  КПП 434501001

Р/счет 40702810100009101973 в ОАО КБ «Хлынов» г.Киров

БИК 043304711. К/сч 30101810100000000711

Юридический адрес: 610046 г. Киров ул. Романа Ердякова,42

kirovsnab@inbox.ru

Коммерческое предложение

Прицепной раздатчик-выдуватель соломы РВС-2500 «Хозяин»

Назначение – организация глубокой подстилки КРС посредством выдува тюкованной соломы. Прицепной раздатчик-выдуватель соломы РВС-2500 предназначен для разбрасывания как круглых, так и прямоугольных тюков соломы или силоса, представляет серию наиболее производительных агрегатов, способен одновременно работать с 3-мя рулонами диаметром до 1,8 метров или 2-мя прямоугольными тюками, уложенными в два слоя -- то есть 4-мя тюками.

Машина оборудована двумя барабанами и двухскоростной коробкой передач для выбора скорости, соответствующей материалу, подлежащему измельчению, и нужного угла наклона желоба для разгрузки.

Высокие борта обеспечивают объем бункера 8м3 и не позволяют подстилочному материалу высыпаться наружу во время его движения к измельчающим барабанам.

При скорости вращения карданного вала 540 об/мин обеспечивается длина выдува до 16 метров. Наиболее эффективное использование агрегата достигается при разбрасывании соломы влажностью не более 20%.

Расширяющийся задний откидной борт увеличивает вместимость для загружаемого силоса, направляет тюки при самозагрузке.

РВС-2500 имеет двойное назначение -- это подстилка животным и раздача монокорма из одной машины (через нижний желоб монокорм раздается на кормовой стол).

Самая широкая базовая комплектация! Уже в стоимости продукции:

- Поворотный жёлоб с гидроприводом для разбрасывания соломы. Угол поворота составляет 280º. Дальность разбрасывания подстилки составляет до 16 метров. Подстилку можно разбрасывать как на левую сторону прохода в стойле, так и на правую.

- 2-х скоростной усиленный редуктор позволяет оптимально подобрать дальность и производительность при разбрасывании соломы.

- Откидная задняя дверь/лоток с гидроприводом для загрузки круглых рулонов и прямоугольных тюков.

- Рациональная конструкция легкоразборного цепного транспортера обеспечивает высокую производительность и удобство эксплуатации.

- гидравлическая система с приводом от трактора

# Text boxes

| Технические характеристики | РВС-2500 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 2 300 |
| Высота, мм (мин) | 2 850 |
| Длина, мм | 6 200 |
| Длина (с опущенной задней дверью), мм | 7 700 |
| Размеры (Ш х Д) загрузочной камеры, м | 1 700 х 3 460 |
| Максимальные размеры прямоугольного тюка, мм | 1 300 х 1 200 |
| Максимальные размеры круглого тюка (диаметр), мм | 2 000 |
| Собственный вес, кг | 3 950 |
| Требуемая мощность трактора, min, л.с. / класс | 130 / 2 |