Общество с ограниченной ответственностью

«Кировсельмашснаб»

Тел 8-912-372-21-34, 8-919-520-15-15

ИНН 4345430192  КПП 434501001

Р/счет 40702810100009101973 в ОАО КБ «Хлынов» г.Киров

БИК 043304711. К/сч 30101810100000000711

Юридический адрес: 610046 г. Киров ул. Романа Ердякова,42

kirovsnab@inbox.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Смеситель-раздатчик кормов СРК-18В «Хозяин»

Идеальная конструкция СРК-18В «Хозяин»:

- 2 Турбошнека с 7 ножами для смешивания компонентов корма. Спираль шнеков 12-16мм. изготовлена путем горячей штамповки из упрочненной стали для повышения износоустойчивости.

- Оребренный бункер. У «Хозяина» бункер изготовлен путем многократного гиба. Повышенная жесткость конструкции увеличивает срок службы изделия на 20%. Оребровка бункера тормозит корм, что ускоряет процесс приготовления и  позволяет измельчать и перемешивать компоненты корма даже без помощи противорезов. Снижается нагрузка на ВОМ, что обеспечивает экономию топлива до 20%. Такая конструкция обеспечивает экономию времени приготовления и значительное улучшение качества приготовленной  кормовой смеси.

- Понижающий редуктор входит в базовую комплектацию и снижает нагрузку на ВОМ и дает возможность трактору работать в оптимальном режиме и позволяет существенно увеличить крутящий момент на шнеках;

- Весовая система с удобным пультом, звуковыми сигналами, установкой запоминающих программ и дозированием с дискретностью взвешивания до  ± 0,015%.

- Цепной реверсивный транспортер позволяет производить раздачу на две стороны и использование в условиях низких температур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Ко-во шнеков | Объем, м3 | Длина, мм | Ширина, мм. | Колея, мм | Высота, мм | Вместимость бункера, кг | Min мощность трактора / класс* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СРК–18В «Хозяин» с транспортером / с лотком | 2 | 18 | 7360 | 2600 / 2730 | 1620±50 | 2870 | 6000 | 100 / 2,0 |

* В зависимости от вида и состояния загружаемых кормов

Самая широкая базовая комплектация! Уже в стоимости продукции:

- смесительный бункер цельной конструкции с особым защитным покрытием;

- карданный вал, адаптированный к ВОМ МТЗ;

- электронная весоизмерительная система (Италия);

- редуктор конический планетарный однокоростной (Италия);

- редуктор понижающий двухскоростной (Италия);

- пневматическая одноконтурная тормозная система;

- реверсивный выгрузной транспортер спереди;

- ручной стояночный тормоз;

- ось со сдвоенными колесами 295/80 R 22,5;

- световые приборы.

- винтовая стояночная опора;

- два турбошнека с 8 ножами (изменяемое положение

режущих ножей);

- дополнительная лопасть для равномерной выгрузки;

- два механических контрножа;

- смотровая лестница;

- страховочный трос на сцепке;

- гидравлическая система с приводом от трактора.

# Text boxes

* Дополнительные опции:

– дополнительный транспортер, регулируемый по высоте;

– карданный вал широкоугольный с фрикционной и обгонной муфтой;

– две дополнительные лопасти для равномерной выгрузки;

– магнитоулавливатель (для транспортера);

–  ограничительный обод, предотвращающий высыпания.