Общество с ограниченной ответственностью

«Кировсельмашснаб»

Тел 8-912-372-21-34, 8-919-520-15-15

ИНН 4345430192  КПП 434501001

Р/счет 40702810100009101973 в ОАО КБ «Хлынов» г.Киров

БИК 043304711. К/сч 30101810100000000711

Юридический адрес: 610046 г. Киров ул. Романа Ердякова,42

kirovsnab@inbox.ru

Коммерческое предложение

Смеситель–раздатчика кормов «Хозяин» с двумя вертикальными шнеками,

объемом бункера 21 м. куб.

Повышенная вместимость бункера – 21 куб. м. позволяет за один раз приготовить 7,5 тонн полнорационной кормовой смеси и досыта накормить более 300 голов скота. Кормораздатчик повышенной производительности предназначен для использования на фермах с современной технологией содержания КРС. Использование этого агрегата, позволяет сэкономить время  на приготовление кормовой смеси и высвободить один трактор.

Самая широкая базовая комплектация! Уже в стоимости продукции!

- фронтальная выгрузка на две стороны с помощью  поперечного транспортёра или двух лотков;

- гидравлическая система с приводом от трактора;

- механическое дистанционное управление;

- редуктор конический планетарный;

- редуктор понижающий цилиндрический двухскоростной;

- два контрножа на корпусе миксера с ручным управлением;

- стояночная опора - механическая;

- смотровая платформа с лестницей;

- регулируемое по высоте сцепное устройство;

- диаметр отверстия усиленной серьги 50 мм;

- ось ADR со сдвоенными колесами 295/80 R22.5;

- изменяемое положение режущих ножей (2 варианта

крепления);

- карданный вал с фрикционной предохранительной

и обгонной муфтой;

- электронная весовая система с аккумулятором;

- гидравлическая система с приводом от трактора;

- пневматическая одноконтурная тормозная система;

- парковочный тормоз;

- дорожное освещение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель, объем бункера | Длина, мм. | Ширина, мм. | Колея, мм. | Высота мм. | Вес, кг. | Min мощность трактора / класс* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СРК - 21В «Хозяин» с транспортером / с лотком | 7 440 | 2 600 / 2 730 | 1 620 | 3 130 | 7 300 | 100 / 2,0 |

* В зависимости от вида и состояния загружаемых кормов

# Text boxes

* Дополнительные опции:

– дополнительный транспортер, регулируемый по высоте;

– карданный вал широкоугольный с фрикционной и обгонной муфтой;

– две дополнительные лопасти для равномерной выгрузки;

– магнитоулавливатель (для транспортера);

–  ограничительный обод, предотвращающий высыпания;

–  дополнительное железное кольцо – 200мм для легких кормов.