Общество с ограниченной ответственностью

«Кировсельмашснаб»

Тел 8-912-372-21-34, 8-919-520-15-15

ИНН 4345430192  КПП 434501001

Р/счет 40702810100009101973 в ОАО КБ «Хлынов» г.Киров

БИК 043304711. К/сч 30101810100000000711

Юридический адрес: 610046 г. Киров ул. Романа Ердякова,42

kirovsnab@inbox.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Смеситель-раздатчик кормов СРК-6В «Хозяин»

Идеальная конструкция СРК-6В «Хозяин»

- Минимальные  габаритные  размеры,  вписывающиеся  в габариты трактора МТЗ-80; МТЗ-82, позволяют применять СРК на всех типовых фермах без дополнительной их реконструкции;

- Турбошнек с 7 ножами для смешивания компонентов корма. Спираль шнеков 12-16мм. изготовлена путем горячей штамповки из упрочненной стали для повышения износоустойчивости.

- Оребренный бункер дает дополнительную жесткость кузова и препятствует вращению корма вместе со шнеком. Толщина стенок бункера 8мм, днища 16мм.

- Весовая система с удобным пультом, звуковыми сигналами, установкой запоминающих программ и дозированием с точностью ± 0,015%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Ко-во шнеков | Объем, м3 | Длина, мм | Ширина, мм | Колея, мм. | Высота, м. | Min мощность трактора / класс* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СРК-6В с противовысыпным кольцом | 1 | 6 | 3820 | 2520 | 1500±50 | 2360 | 80/1,4 |
| СРК-6В с надставными бортами ПВХ | 1 | 7,5 | 3820 | 2520 | 1500±50 | 2430 | 80/1,4 |

* В зависимости от вида и состояния загружаемых кормов

Самая широкая базовая комплектация! Уже в стоимости продукции:

- смесительный бункер цельной конструкции с особым защитным покрытием;

- карданный вал, адаптированный к ВОМ МТЗ;

- электронная весоизмерительная система;

- надежный планетарный редуктор;

- пневматическая одноконтурная тормозная система;

- гидравлическая система с приводом от трактора;

- выгрузное окно;

- ручной стояночный тормоз;

- винтовая стояночная опора;

- турбошнек с 7 ножами;

- дополнительная лопасть для равномерной выгрузки;

- два механических контрножа;

- смотровая лестница;

- страховочный трос на сцепке;

- противовысыпное кольцо для СРК-6В объемом 6м3;

- ЛИБО надставные ПВХ-борта, увеличивающие объем до 7,5м3;

- световые приборы.

Габаритные размеры СРК-6В:

Модель СРК-6В с надставными ПВХ-бортами

# Text boxes

* Дополнительные опции:

- программируемые весы;

- карданный вал широкоугольный с предохранительной и обгонной муфтой;

- две дополнительные лопасти для равномерной выгрузки.